СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РЕМОНТА ЛОКОМОТИВОВ НА ПОЛИГОНЕ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

Цихалевский Игорь Станиславович

Одним из направлений совершенствования системы эксплуатации и ремонта технических устройств является сосредоточение ремонта на крупных, технологически высоко оснащенных предприятиях. Описанная выше проблема относится к задачам, решаемым в теории массового обслуживания, то есть в качестве заявок выступают локомотивы, нуждающиеся в проведении очередного планового ремонта, а в качестве исполнителей заявок – ремонтные предприятия. Однако из-за большого объёма входной информации решение этой задачи классическими методами теории марковских процессов не представляется возможным.

В работе создана модель организации процесса эксплуатации и ремонта локомотивов и проведён имитационный эксперимент на ЭВМ, результатом которого является оптимальное распределение объемов ремонтов локомотивов между ремонтными предприятиями. Предложена математическая модель оптимизации периодичности ремонта тягового подвижного состава, создан математический аппарат, с помощью которого обосновывается периодичность ремонта ЭПС, ведётся эффективный контроль и совершенствуются технологические операции ремонта. В итоге получаем всю необходимую информацию о реальном процессе ремонта. В качестве целевой функции для данной модели использованы суммарные удельные потери от простоя локомотивов в ожидании ремонта, простоя ремонтных позиций в ожидании поступления локомотивов и потери, вызванные транспортировкой локомотива из эксплуатационного депо в ремонтную базу. Приведен пример расчета оптимальной структуры ремонтного цикла шести наиболее изнашиваемых деталей электровоза ВЛ11. По результатам расчета предложена структура ремонтного цикла, позволяющая в 2 раза снизить издержки на ремонт оборудования.